## Slide 1: Palivová soustava
Vstřikovač
Pokračuj

## Slide 2
Účel
Popis
Test
Závěrečné informace
Konec
Vstřikovač

## Slide 3
Úkolem vstřikovače je
přivedení paliva do spalovacího prostoru válce
dokonalé rozprášení paliva
řízení velikosti vstřikovacího tlaku
Zpět

## Slide 4
Vstřikovač
Klikni do rámečku
pokračuj

## Slide 5
vstřikovač
Zpět

## Slide 6: Popis vstřikovače
Vstřikovač se skládá
Z držáku trysky
Ze vstřikovací trysky
klikni
klikni
Zpět
pokračuj

## Slide 7: Držák vstřikovací trysky
Upevňuje se do hlavy motoru :
- přírubou a dvěma šrouby nebo
- přímým našroubováním do hlavy
Utěsnění držáku v hlavě motoru zajišťuje měděná podložka
Palivo se přivádí vstřikovací trubkou do vstřikovače a kanálkem v držáku přímo ke vstřikovací trysce
Jehla trysky je přitlačována tlačnou tyčkou pomocí pružiny, která je seřízena na předepsaný tlak
Zpět
pokračuj

## Slide 8: Vstřikovací trysky
Otvorová
Čepová
Klikni
Klikni
Zpět
pokračuj

## Slide 9: Otvorová tryska
má jeden nebo více otvorů
vstřikuje palivo v pravidelných paprscích(zpravidla mají 5 otvorů 0,2 - 0,3 mm)
používají se v motorech s
přímým vstřikováním
nastavují se na otevírací tlak
16 Mpa a více
Zpět
pokračuj

## Slide 10: Čepová tryska
jeden otvor, kterým prochází čep
čep jehly má tvar obráceného kužele, kterým se rozprašuje palivo do válce
otevírací tlak do 14 Mpa
používají se u motorů s nepřímým vstřikem
Zpět

## Slide 11: Základní informace
Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízeních. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.
Zdroje:
Literatura:
PILÁRIK, Milan a Jiří PABST. Automobily. Vyd. 1. Praha: Informatorium, 2000, 3 sv. ISBN 80-86073-65-33.
Schemata jsou z citované literatury.
Ostatní objekty a text je vlastní originální tvorbou autora nebo jsou součástí softwaru Microsoft® Office.
Kvíz je vypracován v softwaru HotPotatoesTM 6. Je nedílnou součástí materiálu a je zakázáno šířit jej zvlášť.
Zpět